FORRÓCSOKI GÉPKÖNYV

5 literes tartályos géphez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BRAS 101/2005

AMICORN POPCORN KFT.

BUDAPEST, 1117 BUDAFOKI ÚT 64.

Tel: 204-55-79; Tel./fax.: 206-72-90

www.amicorn.hu; e-mail: info@amicorn.hu

TARTALOM

1. MŰSZAKI JELLEMZŐK						3.

2. BEVEZETÉS								3.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS							3.

4. A BIZTOS MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN				4.

5. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ					4.

5.1. AVEZÉRLÉS LEÍRÁSA					5.

5.2. TANÁCSOK							5.

5.3. TISZTÍTÁS							6.

5.3.1. SZÉTSZERELÉS						6.

5.3.2. MOSÁS							6.

5.3.3. FERTŐTLENÍTÉS					7.

5.3.4. ÖSSZESZERELÉS					7.

6.KARBANTARTÁS							8.

1. MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Szétszedhető áttetsző tartály			1 db

Tartály űrtartalma kb.:				5 liter

Méretek:

Szélesség				24 cm

Mélység				32 cm

Magasság				49 cm

Nettó súly (kb.)					  8 kg

Bruttó súly (kb.)					13 kg

Állítható termosztát				  2 db

Zajszint	70 db (A) alatt

Fontos!

Műszaki jellemzők: olvassa el figyelmesen minden egyes adagoló jelzőtábláját; ez az adagoló alatt található.

A készülék gyártási száma # jellel van jelölve.

A jelzőtábla adataira minden esetben hivatkozni kell.

Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát.

2. BEVEZETÉS

Ajánlatos ezt az útmutatót figyelmesen elolvasni, hogy a gép jellemzőit minél jobban megismerhesse.

Mint minden műszaki cikk, ez a termék is igényli a gondozást és a tisztítást. A jó működést mégis veszélyeztethetik olyan hibák, amelyeket a kezelő okozhat a szétszereléskor és tisztításkor. Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy a szétszerelés, mosás, fertőtlenítés és az összeszerelés műveleteit, lévén azok mindennapos teendők, minden felelős kezelő hibátlanul ismerje.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Vegye ki az adagolót a csomagolásból és őrízze meg a csomagolást a jövőben esetleg szükséges lehet.

2.Ellenőrízze, hogy a gép nem sérült-e meg a szállítás során.

Amennyiben igen, kérjük haladéktalanul jelezze a szállítmányozónál.

3. Helyezze az adagolót egy olyan asztalra, amely képes elbírni a gép súlyát feltöltött állapotban is.

4. Mielőtt elvégezné az elektromos bekötést, ellenőrízze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a jelzőtáblán feltüntetett adattal. Csatlakoztassa a gépet az egyfázisú hálózatra, a hatályos normáknak megfelelő földelő-csatlakozás felhasználásával. Ha az adagolót villásdugó nélkül szállítottuk, akkor szereljen fel egy, a Magyarországon hatályos normáknak megfelelő villásdugót, amely rendelkezik vagy csapszeggel, vagy földelő érintkezővel, ezenkívül megfelel amely 10A 250V áramnak (220-230 V 50-60 Hz-es területre) és 20A 250V (100-115 V, 50-60 Hz-es területre).

Amennyiben rögzített hálózati összeköttetést akar létesíteni, úgy iktasson a gép és a hálózat közé egy kétpólusú kapcsolót, amelynek csatlakozó-nyílástávolságai min.3mm. Ne használjon meghosszabítót a gép elektromos bekötéséhez.

Figyelem:

Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezés tökéletesen földelve legyen, különben áramütést okozhat vagy a berendezés károsodhat.

5. Az adagoló nincs gyárilag megtisztítva és fertőtlenítve, használat előtt kérjük szereljék szét a gépet és végezzék el a tisztítást és fertőtlenítést a használati utasítás 5.3. Tisztítási pontja szerint.

4. A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN:

1. Ne használja a berendezést a használati utasítás elolvasása előtt;

2. Ne használja a berendezést, ha nincs tökéletesen földelve;

3. Ne használjon hosszabítót a berendezés elektromos bekötéséhez;

4. A berendezést, cask zárt és csavarral rögzített állpotban használja;

5. Ne nyúljon kézzel vagy valamely tárggyal a hűtő réseibe vagy a

csapnyílásba.

6. Ne nyissa ki a gépet tisztítás vagy karbantartás céljából, amíg meg nem

győződött róla, hogy a gép le van véve az elektromos hálózatról;

7. Használat közben ne mozgassa a tartályt.

Vigyázat:	Ne mozdítsa a tartályt, amíg a fűtőlemez nem hűlt le.

Ne mozdítsa a tartályt ha meleg folyadék van benne.

5. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az adagolót használat előtt tisztítani és fertőtleníteni kell, a 5.3. Tisztítás szakasznak megfelelően;

- Töltse fel a tartályt a kívánt termékkel, a gyártó utasításainak megfelelően.

- Szerelje fel a tartályra a fedelét, ellenőrízze, hogy megfelelően legyen rögzítve.

- Állítsa be a kapcsolót (lásd 5.1. A vezérlés leírása című szakasz)

- Működés közben az adagolófedele mindíg legyen felszerelve, hogy elkerüljük a termék szennyeződését, és az esetleges baleseteket.

- A berendezést folyamatosan működtetni kell; a fűtőberendezés automatikusan leáll, amikor a termék kész az adagolásra. A keverőberendezés folyamatosan működik.

- Az adagoló tartályának kivehető zárt alja van a tisztítás és fertőtlenítés megkönnyítése végett.

5.1. VEZÉRLÉS LEÍRÁSA

A készülék főkapcsolójának az alábbi állásai vannak:

0 állás:		a berendezés kikapcsolt állapotbanvan.

I állás:		a keverő-berendezés és a melegítő-berendezés is működik.

A berendezés job oldalán található a termék hőmérsékletét szabályozó termosztát.

Megjegyzés: A berendezés rendelkezik egy második termosztáttal is a berendezés alján, amely a melegítő-lap hőmérsékletét szabályozza. Ezt a termosztátot a gyárban hitelesítik. Szükség esetén, hogy elkerüljük, hogy a termék odaégjen, lehet állítani a termosztátot és csökkenteni a melegítő-lap hőmérsékletét. Ilyenkor a melegítés időtartama meghosszabbodik, illetve a melegítő-lap hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletre a termék nem hevíthető.

5.2. TANÁCSOK

A csokoládé elkészítése: keverjük ki a kakaót egy edényben, hogy ne legyen csomós, mielőtt az adagoló tartályba töltjük. Instant termékek használatakor a gyártó utasításához igazodjunk. Ezeknél a termékeknél a keverés közvetlenül a tartályban is történhet. Az adagolót a főkapcsoló I. állásba tételével lehet működésbe hozni. A termosztát kapcsológombját állítsuk 90°C, így elérjük a termék főzési hőmérsékletét. Amikor a csokoládé már elkészült, csökkentsük a hőmérsékletet a termosztáton, arra a hőmérsékletre, amelyen adagolni kívánjuk.

Fontos:

Mielőtt teljesen kikapcsolnánk a melegital adagolót (főkapcsoló 0 állásban) forgassa termosztátot a legalacsonyabb hőmérsékletre és várja meg amíg a termék lehűl. Így elkerülhetjük, hogy a termék (keverés nélkül) a melegítő lemezre tapadjon.

5.3. TISZTÍTÁS

A tisztítás és lemosás alapvető a termék ízének megőrzéséhez és ahhoz, hogy a készülék kifogástalanul működjön. Az alábbi műveletek általános értelembe kell venni, a hatályos egészségügyi előírások változtathatnak rajtuk.

Mielőtt a gépet mosáshoz szétszereli, ürítse ki belőle a terméket.

5.3.1.SZÉTSZERELÉS

Figyelem!

Mielőtt a gép bármely részét leszerelné, mindig szakítsa meg az elektromos összeköttetést, kihúzva a villásdugót az aljzatból, vagy kikapcsolva a külső, fali kapcsolót.

- Ürítse ki a tartályt és vegye le a fedőt.

- Húzza le a keverőt a központi tengelyről.

- Szerelje le a csapot az alábbiak szerint (lásd 1.ábra)

- Vegye ki a tartályt függőleges irányba.

- Húzza ki a csepptálcát és ürítse ki.

1. ábra.

5.3.2.MOSÁS

Figyelem!

Mielőtt a gép bármely részét leszerelné, mindig szakítsa meg az elektromos összeköttetést, kihúzva a villásdugót az aljzatból, vagy kikapcsolva a külső, fali kapcsolót.

Fontos!

A készülék semelyik alkatrészét se mossa mosogatógépben!

1.Készítsen elő kb.: négy liter melegvizet (45-60°C) és a gyártó előírásainak megfelelő speciális mosószert. Ha túl koncentrált szert alkalmaz, az károsíthatja a tisztítandó részeket, míg a túl higított szerek nem eléggé hatékonyak. Ne használjon súrolószereket!

Fontos!

A melegital adagoló sérülésének elkerülése érdekében csak hozzávaló mosószert használjon a műanyag részekhez.

2.Használjon megfelelő kefét és gondosan tisztítsa meg mosószeres oldattal azokat a részeket, amelyek az itallal érintkeznek.

Figyelem!

A gép tisztításakor ügyeljen, hogy ne használjon túl sok vizet az elektromos részek közelében, mert áramütést illetve a gép károsodását okozhatja.

3.Minden letisztított részt öblítsen át folyóvízzel.

5.3.3.A KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTÉSE

A fertőtlenítést közvetlenül a munkába állást megelőzően kell elvégezni; kerüljük el, hogy a gép a fertőtlenítés után hosszabb ideig inaktív maradjon.

1.		Mielőtt a fent leírt tisztítási folyamatot elkezdené mosson kezet antibakteriális szappannal.

2.	Készítsen elő kb.: négy liternyi melegvíz (45-60°C) és a gyártó specifikus előírásait figyelembe véve, országában elfogadott speciális fertőtlenítőszert. E speciális fertőtlenítőszer hiányában készítsen egy hypos-vizes oldatot (1 kiskanál 2 l vízhez).

3.	A termék gyártója által megjelölt ideig, mártson bele minden fertőtlenítendő részt az oldatba.

4.	A fertőtlenített részeket tegye ki száradni egy tiszta felületre.

5.	A készülék külső részeit törölje szárazra, de ne használjon súroló hatású rongyot.

5.3.4.ÖSSZESZERELÉS

- Illessze a csepptálcát és a rácsot a helyére;

- Zsírozza be a csap dugattyúját (2.ábra A-val jelölt területén); Kizárólag a gyár által szállított zsírt használjon vagy más étkezési zsiradékot.

- Szerelje vissza a csapot a tartályhoz a leszereléssel ellentétes sorrendben (lásd 1. ábra).

- Szerelje a tartályt a központi tengely megfelelő helyére.

- Illessze a keverőt a központi tengelyre.

- Szerelje fel a tartály tetejét.

2.ábra

6.KARBANTARTÁS

- Minden nap ellenőrizzék az adagolót és bizonyosodjanak meg róla, hogy a tömítésnél nem folyik. Amennyiben folyást tapasztalnak, először azt ellenőrizzék, hogy az adagoló megfelelő módon van—e összeszerelve, ellenőrizzék, hogy a tömítéseknél nem kell-e zsírozni, végül hogy a tömítés nem sérült vagy kopott. Amennyiben igen, eredeti gyári alkatrésszel pótolják.

- Az adagoló károsodásának elkerülése érdekében csak a gyártó által szállított zsírt, vagy más polikarbonáttal kompatibilis zsiradékot használjon.