JÉGKÁSA GÉPKÖNYV

6 literes tartályos géphez

HASZNÁLATI ÉS

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

AMICORN POPCORN KFT.

BUDAPEST, 1117 BUDAFOKI ÚT 64.

Tel: 204-55-79; Tel./fax.: 206-72-90

www.amicorn.hu; e-mail: info@amicorn.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám:

- MŰSZAKI JELLEMZŐK								  3.

- BEVEZETÉS										  3.

- ÜZEMBE HELYEZÉS								  4.

- A BIZTOS MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN						  5.

- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ							  5.

  - A VEZÉRLÉS LEÍRÁSA							  6.

  - TANÁCSOK									  9.

  - TISZTÍTÁS									11.

    - SZÉTSZERELÉS								11.

    - MOSÁS									13.

    - A SZÉTSZERELT KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTÉSE		14.

    - ÖSSZESZERELÉS							14.

  - AZ ÖSSZESZERELT KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTÉSE		16.

- KARBANTARTÁS									16.

1. MŰSZAKI JELLEMZŐK

1/6	         2/6	         3/6

Levehető, átlátszó tartályok		db		1		2		3

Egyes tartályok űrtartalma kb.:		 l		6		6		6

Méretek:

szélesség			cm		18		36		54

mélység			cm		47		47		47

magasság			cm		65		65		65

Nettó tömeg					kg		20		38		54

Bruttó tömeg				kg		26		43		58

Szabályozható termosztát			db		 1		 2		 3

Hermetikus motorkompresszor

Ventillációs szűrő

Motor kímélő biztonsági nyomásszabályozó

Zajszint 70 dB alatt (A)

1300 Watt; 5,75 A; 50 Hz

FONTOS

MŰSZAKI JELLEMZŐK: olvassa el figyelmesen a készülék cimkéjét;

ez a frontális panel alsó részén található, a jobboldali cseppgyűjtő fiók mögött.

A készülék gyártási száma (# jellel ellátva) a baloldali kapcsolótartó térben van elhelyezve.

A jelzőtábla adataira minden esetben hivatkozni kell.

A műszaki rajz a csap felöli panel belső részén található.

A módosítási jog, minden előzetes értesítés nélkül fenntartva.

2. BEVEZETÉS

1. Ajánlatos ezt az útmutatót figyelmesen elolvasni, acélból, hogy a gép jellemzőit minél jobban megismerhesse.

Ahogy minden mechanikus termék, e készülék is igényli a gondozást és a tisztítást. A jó működést mégis veszélyeztethetik olyan hibák, amelyeket a kezelő ejthet a szétszereléskor és tisztításkor. Ennek elkerülése érdekében fontos, hogy a szétszerelés, mosás, fertőtlenítés és az összeszerelés műveleteit, lévén azok mindennapos teendők, minden felelős kezelő hibátlanul megismerje.

3. ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Vegye ki a berendezést a csomagolásból, és őrizze meg a csomagolást, a jövőben esetleg szükséges lehet.

FONTOS

A készülék szállításakor és megemelésekor sosem szabad azt az átlátszó tartályoknál vagy a párologtató hengernél megfogni.

A gyártó nem felel semmi olyan kárért, amelyek a fent leírtak figyelmen kívül hagyásából keletkeztek.

2. Ellenőrizze, hogy a gép a szállítás során nem sérült-e meg. Sérülés esetén rögtön nyújtson be reklamációt a szállítmányozónál.

3. A készüléket egy olyan tartóra helyezze, amely képes elbírni a gép súlyát telitöltött állapotban is, figyelembe véve a fenti 1.pont „FONTOS” szakaszában leírtakat.

4. A készülék körül hagyjon legalább 15 cm-es szabad teret, hogy a hűtőlevegő áramlását ne akadályozza.

5. Ellenőrizze a gép stabilitását, ha szükséges szabályozza a lábak magasságát. Amennyiben a készülékhez adva van egy sorozat a magas lábakból (kb.:100mm), úgy az eredeti lábakat cserélje ki azokra.

6. Mielőtt elvégezné az elektromos bekötést, ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége megegyezik a jelzőtáblán feltüntetett adattal. Kösse be a gépet egy egyfázisú hálózatra, a hatályos normáknak megfelelő földelő-csatlakozás felhasználásával. Ha a kábelen nincs villásdugó, akkor szereljen fel egy, az Ön országában hatályos normáknak megfelelő villásdugót, amely rendelkezik vagy csapszeggel, vagy földelő-érintkezővel, ezen kívül megfelel a 10 A 250 V áramnak (220-230 V-os, 50-60 Hz-es területre), és a 20 A 250 V áramnak (a 100-115 V-os, 50-60 Hz-es területre). Abban az esetben, ha a rögzített hálózati összekötést kíván létesíteni, úgy iktasson a gép és a hálózat közé egy kétpólusú kapcsolót, amelynek csatlakozó-nyílástávolságai min. 3mm. Az elektromos bekötéshez ne használjon hosszabbítót.

FIGYELEM

Meg kell arról győződni, hogy a készülék tökéletesen földelve legyen; ellenkező esetben áramütés ill. gépkár jelentkezhet.

7. A cseppgyűjtő fiók el van látva két választólemezes folyadék levezető csatlakozóval. Ha folyamatos leeresztést kíván, akkor lyukassza ki az egyik csatlakozó választólemezét (pl.: egy csavarhúzóval), és csatlakoztasson hozzá egy levezető csövet (lásd 1. Rajz).

1. ábra

8. A készülék nincs gyárilag előre lemosva és fertőtlenítve. A használat előtt így szét kell azt szerelni, meg kell mosni és fertőtleníteni az 5.3 Tisztítás c. szakasz leírásait követve.

4. A BIZTOS MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN

1. Ne használja addig a gépet, amíg a jelen Használati útmutatót el nem olvasta.

2. Ne használja addig a gépet, ha nincs tökéletesen földelve.

3. Az elektromos bekötéshez ne használjon hosszabbítót.

4. Addig ne működtesse a gépet, amíg a panelek nincsenek a helyükön, és

nincsenek rögzítve a csavarokkal.

5. Ne akadályozza a hűtőlevegő áramlását; a készülék körül hagyjon legalább

15 cm-es szabad teret.

6. Ne dugja be az ujját vagy más tárgyat a panelek közti résekbe ill. a csapnyílásba.

7. Anélkül hogy megbizonyosodott volna arról, hogy a gép nincs az elektromos

hálózaton, ne szerelje le a tégelyt, ne távolítsa el a keverőlapátokat ill. a

paneleket a tisztítási, karbantartási munkák kedvéért.

5. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. A használat előtt, mossa le és fertőtlenítse a készüléket az 5.3

Tisztítás c. szakasz leírásait követve.

2. Töltse meg a tartályt a kívánt termékkel a tégelyen feltüntetett szintig

és nem tovább.

A tartályban lévő termék mennyisége (literben vagy gallonban kifejezve)

megfelelő jellel magán a tartályon van feltüntetve.

3. Ha vízben oldódó koncentrált termékeket szeretne használni, akkor töltsön

Vizet a tartályba, majd adja hozzá a gyártó utasításai szerint kellő koncentrátum

Mennyiséget. Ha természetes gyümölcslevet kíván használni, azt ajánlott

leszűrni, amelynek következtében elkerülhető, hogy a lé szilárdabb részecskéi

eltömítsék a csapjáratot.

4. A tökéletes eredmény elérése érdekében alapanyagként használjon arra

előkészített hókristályszirupot (cukortartalom: 34˚ Baumé vagy 64˚ Brix vagy

1,3 kg/l). A max. szirupot kb.: 4-4,5 l vízzel kell hígítani.

Ha hókristály helyett inkább italt szeretne előállítani, akkor a hígítás 5-5,5 l

vízzel történjen (1 l több, mint ahogy az a hókristályhoz van előírva).

Egyébként ajánlott mindig a szirupgyártó előírásait követni.

Amennyiben természetes gyümölcslevet (citrom, narancs) használ vagy cukor

Nélküli terméket (pl.: kávé), akkor termékben oldjon fel literenként 150-200 g

cukrot.

Használjon 2 liter vízhez 3 dl jó minőségű szörpöt, mint pl.: Piroska.

FONTOS

Minden egyes esetben a keverék Brix foka (százalékos cukortartalom) nagyobb kell, hogy legyen 13-nál.

Csak élelmiszeripari termékekkel használható!

Ne használja soha tisztán csak vízzel.

5. Tegye fel a fedőket a tartályokra, megbizonyosodva arról, hogy azok

tökéletesen helyezkednek el, valamint, hogy a tartály és a fedő közt megfelelő

elektromos csatlakozás van.

FONTOS

Csak az LS modellekre: ha a fedők nincsenek üzembe helyezve, a gép nem működik, a keverőlapátok nem forognak, a hűtés ki van kapcsolva.

6. Nyomja be a kapcsolókat (lásd az 5.1 A vezérlés leírása c. szakaszt)

7. A készüléket mindig feltett fedőkkel kell működtetni, hogy megelőzze

a termék esetleges szennyeződősét.

8. Ha megszakítás nélkül kell működtetni: a hűtőrész automatikusan leáll, amikor

A termék kész az adagolásra. A keverő-berendezés tovább működik.

5.1 A VEZÉRLÉS LEÍRÁSA

A készülék el van látva egy általános főkapcsolóval és egy világításkapcsolóval.

Ezenkívül mindegyik tartályhoz tartozik egy kapcsoló, amellyel a keverést lehet elindítani és amellyel ki lehet választani a termék hűtésének típusát, azaz, hogy hideg ital, vagy jeges termék, amely szorbet vagy hókristály legyen.

Amikor hideg italt szeretne készíteni, az ital hőmérsékletét egy megfelelő termosztát szabályozza.

Amikor hókristályt szeretne készíteni, a termék sűrűségét egy megfelelő szabályozócsavar szabályozza, amely a készülék elülső falán van elhelyezve

(a hőmérséklet és a sűrűség beállításához vegye figyelembe az 5.2 Tanácsok c. szakaszt).

Minden kapcsoló a készülék elülső falára (csapok fala) van elhelyezve, és egy kis ajtó védi azokat (lásd 2.Rajz)

2.ábra

Minden modell, kivéve a CPL I / FMB I- rendelkezik egy biztonsági nyomásmérővel, amellyel elkerülhető az, hogy a motorkompresszor károsodjon. A kapcsolófedő ajtóktól balra elhelyezett Led kigyulladása a hűtőlevegő elégtelen áramlását jelzi. Ebben az esetben meg kell arról győződni, hogy a készülék körül meglegyen a megfelelő ventillációhoz szükséges min.15 cm és hogy a kondenzátorszűrő tiszta legyen. Ha ennek ellenére a Led továbbra is ég, forduljon a szerelőszolgálathoz.

A készülék vezérlőgombjainak működése:

3.ábra

(A) Főkapcsoló

0 pozíció:	a készülék ki van kapcsolva

I pozíció:	a készülék kész a működésre, a ventillátorok működnek

(E) Világításkapcsoló

0 pozíció:	a fedő világítása ki van kapcsolva

I pozíció:	a fedő világítása be van kapcsolva

(B) Hűtés és a keverőlapátok kapcsolója

I pozíció:	a hűtés és a keverőlapátok működésben vannak, ITAL - pozíció

0 pozíció:	a hűtés és a keverőlapátok ki vannak kapcsolva

II pozíció:	a hűtés és a keverőlapátok működésben vannak, HÓKRISTÁLY pozíció

(D) Termosztát

Óra járásával megegyező irányú eltekerés:	hidegebb ital

Óra járásával ellenkező irányú eltekerés:	kevésbé hideg ital

(C) Nyomásszabályozó Led

Kigyulladó Led: elégtelen ventilláció

A készülék működése érdekében:

1. a főkapcsolót állítsa I pozícióba;

2. a hűtés és a keverőlapátok kapcsolóját állítsa

- I pozícióba, ha a terméket le akarja hűteni fagyasztás nélkül,

- II pozíció, ha hókristályt akar előállítani;

3. a világításkapcsolót állítsa I pozícióba, ha a világítást szeretné felkapcsolni.

5.2 TANÁCSOK

1. A sűrűség szabályozása: az optimális sűrűséget a gyár határozta meg. Ha azt meg szeretné változtatni, akkor egy csavarhúzóval tekerjen egyet a megfelelő szabályozócsavaron, amely a készülék hátsó falán van elhelyezve (lásd 4.rajz):

- jobbra (óra járásával megegyezően) sűrűbb hókristály eléréséhez (F jelzés a G ablakocskában alacsonyabbra tolódik el).

- balra (óra járásával ellenkezően) kevésbé sűrű hókristály eléréséhez (F jelzés a G ablakocskában magasabbra tolódik el).

4.ábra

2. A hőmérséklet szabályozása: az italok optimális hőmérsékletét (a gép azon működéséért, amikor inkább italhűtő, mintsem hókristálykészítő) a gyár határozza meg. Ha át szeretné állítani a hőmérsékletet, csavarja mindegyik gombot a vezérlődobozban:

- jobbra (óra járásával megegyezően) hidegebb ital eléréséhez;

- balra (óra járásával ellenkezően) kevésbé hideg ital eléréséhez.

Megjegyzendő: az ital hőmérsékletének szabályozása csak akkor lehetséges, ha a Hűtés és a keverőlapátok kapcsolója I ITAL pozícióban van.

3. A termék lehűtéséhez szükséges időt a különböző faktorok befolyásolják,

mint a környezet hőmérséklete, a termék kezdő hőmérséklete, cukortartalma

(Brix fok) és a sűrűségszabályozás.

4. Ha a tartályokat már előre lehűtött termékkel tölti meg, úgy a gép hatékonysága utólag is nő.

5. A helyreállított idők utólagos csökkentésére, vagyis a gép autonómiájának növelésére a gépet töltse fel újra, amikor a termék már a felére csökkent.

6. A termék jó tartósítása érdekében a gépet éjszaka is működtetni kell, legalábbis ITAL funkcióban. Amennyiben ez nem lehetséges és a termék a leállított gépben marad, akkor ajánlatos a gépet már egy órával hamarabb leállítani, a hűtés és a keverőlapátok kapcsolóját állítsa I pozícióba; így elkerülheti a jég lerakódását, amely másnapra károsíthatja a keverő berendezést. Ha mégis előfordulna, hogy jég gyülemlik fel, akkor azt el kell távolítani, még mielőtt újra beindítaná a gépet. Az éjszakai üzemeltetéskor, ITAL üzemmódban nem fordulhat elő a tartályon kívüli jéglerakódás (a légköri nedvesség kondenzációja miatt).

7. Soha nem szabad megállítani a keverőlapátokat, ha a tartályban van hókristály, mert ha azt nem keverjük, akkor a jég egy tömbbe tömörül össze. Ebben az állapotban indítva újra a gépet (anélkül, hogy megvárná amíg a jég felolvad), a keverőlapátok károsodhatnak.

8. A készülék egy mágnes meghajtással van ellátva a keverőlapátokhoz történő mozgásátvitelre. A készülék meghibásodását megelőzendő, a felgyülemlett jégtömb által akadályozott keverőlapátok esetén, ez a mágnes meghajtás automatikusan megszakítja a mozgásátviteli kapcsolatot. Ez a szituáció könnyen azonosítható, ugyanis a készülék, a keverőlapátok blokkolása esetén akadozó hangot hallat. Ilyenkor a készüléket rögtön le kell állítani, az adott tartályt ki kell üríteni és el kell távolítani a blokkolás okát.

9. Ezen típusú gépek hőt kell, hogy árasszanak. Viszont ha ez a kibocsátás különösnek tetszik, akkor ellenőrizni kell, hogy a gép körül, főleg a rácsos panelek közelében ne legyen semmilyen hőforrás. Ezenkívül meg kell bizonyosodni arról, hogy a légáramlás ne legyen akadályoztatva a gépet körülvevő falaktól, dobozoktól vagy egyéb más tárgyaktól. A gép körül hagyjon min.: 15 cm-es szabad teret. Mindenesetre ha a tartályban lévő termék jeges, és a nyomásszabályozó Led nem ég, biztos lehet benne, hogy minden szabályosan működik, és hogy a hő kibocsátás nem káros.

10. Áramlás csökkentő: ha a készüléket italhűtésre használja, ajánlott felrakni a csapra egy áramlást csökkentő szűkítő gyűrűt (lásd 5. Rajz).

5.ábra

5.3 TISZTÍTÁS

1. A tisztítás és a lemosás alapfeladatok ahhoz, hogy a termék íze tartós maradjon és a készülék működése kifogástalan legyen. A következő műveleti folyamatok általánosak, csak a hatályos egészségügyi előírások változtathatnak rajtuk.

2. Mielőtt a gépet a mosáshoz szétszereli, ürítse ki belőle a terméket. Tegye a következőket:

- A főkapcsolót állítsa I pozícióba;

- a hűtés/keverőlapátok kapcsolóját állítsa I pozícióba;

- tegyen a csapok alá egy gyűjtőtálkát és ürítse ki a tartályokat;

- minden kapcsolót állítson 0 pozícióba.

5.3.1 SZÉTSZERELÉS

FIGYELEM

Mielőtt a gép bármilyen részét leszerelné, mindig szakítsa meg az elektromos összeköttetést, kihúzva a villásdugót az aljzatból, vagy kikapcsolva a külső fali kapcsolót.

- Vegye le a tartály fedelét.

- Szerelje le a tartályt, úgy hogy az alsó részt (csap felöli oldal) könnyedén nyomja felfelé, hogy a felső horgot kiszabadítsa (lásd 6. Rajz), majd húzza ki előrefelé (lásd 7. Rajz).

6.ábra							7.ábra

- A párologtatóról húzza le a külső spirált (lásd 8. Rajz), majd a belső hajtócsavart (lásd 9. Rajz).

8.ábra							9.ábra

- Távolítsa el a tartály tartó tömítését (lásd 10. Rajz)

10.ábra

5.	Szerelje szét a csapot a rajzon jelölt sorrendben (lásd 11. Rajz)

11.ábra

6.	Húzza ki a cseppgyűjtő fiókot és ürítse ki.

5.3.2 MOSÁS

FIGYELEM

Mielőtt a gép tisztítási munkálataihoz hozzáfogna, mindig szakítsa meg az elektromos összeköttetést, kihúzva a villásdugót az aljzatból, vagy kikapcsolva a külső fali kapcsolót.

1. Készítsen elő kb.: 8 liternyi meleg vizet (45-60˚C), és a gyártó előírásainak megfelelő speciális mosószert; ha túl koncentrált szert alkalmaz, az károsíthatja a tisztítandó részeket, míg a túlhígított szerek nem eléggé hatékonyak. Ne használjon súrolószereket!

2. Használjon megfelelő kefét és gondosan tisztítsa meg a mosószeres oldattal azokat a részeket, amelyek az itallal érintkeznek.

FIGYELEM

A gép tisztításakor figyeljen arra, hogy ne használjon különösen nagy mennyiségű vizet az elektromos részek közelében; ellenkező esetben áramütés illetve gépkár jelentkezhet.

3. Ne merítse bele a fedőket a lámpákkal együtt a mosószeres oldatba, hanem azokat külön mossa le. Szenteljen különös figyelmet azok alsó részeinek lemosására.

4. Mossa le a párologtató hengert egy puha sörtekefe segítségével.

5. Minden megmosott részt öblítsen le folyóvízzel.

5.3.3 A SZÉTSZERELT KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTÉSE

A fertőtlenítést közvetlenül a munkába állás előtt kell elvégezni; el kell azt kerülni, hogy a gép a fertőtlenítés után még sokáig inaktív maradjon.

1. Mielőtt a fent leírt tisztítási folyamatot elkezdené, mosson kezet antibakteriális szappannal.

2. Készítsen elő kb.: 8 liternyi meleg vizet (45-60˚C), és a gyártó specifikus előírásait figyelembe véve, országában elfogadott, speciális fertőtlenítőszert.

E speciális fertőtlenítőszer hiányában készítsen egy hypos, vizes (1 kiskanál 2 liter vízhez) oldatot.

3. A termék gyártója által megjelölt ideig mártson bele minden fertőtlenítendő részt az oldatba.

4. A lámpával ellátott fedelet nem szabad belemeríteni az oldatba. Mossa le gondosan az alsó részeket a fertőtlenítős oldattal.

5. A fertőtlenített részeket tegye egy tiszta felszínre és hagyja a levegőn megszáradni.

6. A készülék külső részeit törölje szárazra, de ne súroló hatású ronggyal.

5.3.4 ÖSSZESZERELÉS

1. Tegye vissza a helyére a cseppgyűjtő fiókot.

2. Olajozza meg a csapdugattyút és a belső és külső kaparót (a 12. Rajzon A, B, C pontok) kizárólag a gyártó által rendelkezésre bocsátott zsírt, esetleg étkezési zsírt alkalmazzon.

3. Szerelje vissza a tartályra a csapot a szétszedéssel ellenkező sorrendben (lásd 11. Rajz)

4. Tegye vissza a tartály tartótömítését a helyére. Fontos a nagyobb átmérőjű rész kerüljön a hátsó fal mellé (lásd 13. Rajz).

12.ábra					13.ábra

5. Helyezze vissza a belső hajtócsavart a párologtatóba, figyelve arra, hogy egészen betolja, de ne ütközzön a hátsó fallal (lásd 14 Rajz).

14.ábra

6. Húzza fel a külső spirált a párologtatóra, úgy hogy annak elülső végét a belső hajtócsavar tengelyére illeszti, a húzófogak egymásba rakásával (lásd 15. Rajz).

15.ábra

7. Tegye vissza a tartályokat és tolja a hátsó fal felé, megbizonyosodva arról, hogy a tömítésre teljes egészében ráhúzta, és egyidejűleg visszahelyezze a felső horgot a megfelelő kiemelkedésbe a csepegtető szintjén (lásd 16. Rajz).

16.ábra

8. A tartályokat öblítse le friss itallal, hogy az aljáról a fertőtlenítés minden maradványát eltüntesse. Törölje szárazra a tartályok belsejét egyszer használatos papírtörlőkendővel.

5.4 AZ ÖSSZESZERELT KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTÉSE

Az összeszerelt készülék fertőtlenítését a működésbe hozatal előtt lehet végrehajtani, csak mint utolsó elővigyázatosságként, a szétszerelt állapotban történő fertőtlenítés után, de azt nem helyettesíti.

- Készítsen elő kb.: 8 liternyi meleg vizet (45-60˚C), és a gyártó specifikus előírásait figyelembe véve, országában elfogadott, speciális fertőtlenítőszert. E speciális fertőtlenítőszer hiányában készítsen egy hypos, vizes (1 kiskanál 2 liter vízhez) oldatot.

- Öntse az oldatot a tartályokba.

- Használjon megfelelő kefét, hogy a fertőtlenítő oldatot minden részre felvigye, a fedél belső részére is.

- Indítsa be a készüléket és működtesse a tartályokat úgy, hogy a fertőtlenítő oldat kb.: 2 percig keveregjen bennük.

- Majd a csapokon keresztül eressze le a fertőtlenítő folyadékot.

- A tartályokat öblítse le friss itallal, hogy az aljáról a fertőtlenítés minden maradványát eltüntesse. Törölje szárazra a tartályok belsejét egyszer használatos papírtörlőkendővel.

- A fertőtlenítés után már ne végezzen további műveletet.

6.KARBANTARTÁS

- Minden nap: vizsgálja meg, hogy a tömítésen keresztül nem szivárog-e a termékből. Ha igen, mindenekelőtt arról győződjön meg, hogy a gép rendesen lett-e összeszerelve, vagyis, hogy a tömítés nem szorul-e olajozásra, nem-e sérült, elhasználódott. Utóbbi esetben cserélje ki azt a gyár által adott eredeti tömítéssel.

- A CPL 2 és a CPL 3 modellek esetében minden hónapban: távolítsa el a kondenzátor szűrőn felhalmozódott port. Szerelje le a csapok felöl nézve a bal oldalt, kicsavarozva a műanyag borítású csavarokat.

FIGYELEM

Mielőtt a gép tisztítási munkálataihoz hozzáfogna, mindig szakítsa meg az elektromos összeköttetést, kihúzva a villásdugót az aljzatból, vagy kikapcsolva a külső fali kapcsolót.

FIGYELEM

Ügyeljen a kondenzátor bordáira, mert azok élesek, megvághatja magát.

6.1 KARBANTARTÁS (A SZERELŐSZOLGÁLAT TEENDŐI)

- A CPL 1 modellen minden hónapban: távolítsa el a kondenzátor szűrőn felhalmozódott port. Mielőtt e művelethez hozzákezdene, áramtalanítsa a készüléket kihúzva a villásdugót vagy lekapcsolva a fali kapcsolót és szerelje szét a paneleket.

- Minden évben: szerelje le a gép összes paneljét és tisztítsa meg belül is a gépet, beleértve az alapot.

Üzemeléskor sosem szabad a védőszűrőket eltávolítani (a folyadékszivárgás ellen), amelyek a rácsos panelek belső oldalán találhatóak.

A párologtató kivezető csöve (a csökkentő motortól jobbra elhelyezett rézcső) körül található kondenzvíz lecsapódást gátló anyagot soha se távolítsa el. Ha ez az anyag hiányos, vagy teljes egészében elveszett, cserélje ki azt a gyártó által megadott eredeti alkatrésszel.

A készülék műanyag részeinek károsodása elkerülése végett a gyár által adott kenőanyaggal, vagy olyan más anyaggal, amely a polikarbonáthoz megfelel, olajozza meg azokat.

FIGYELEM

A gép műszaki rajza belül a csapok paneljén megtalálható.